| РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ КОКСУУ-ООЗЫ АМУРДАГЫ JУРТ JЕЕЗЕ |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________________

649481 Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Амур Тел. (388 48) 27-3-83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                              JОП

от 31 августа   2017 год                 № 36

с. Амур

Об утверждении программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

“Амурское сельское поселение” на 2017-2022 года

В соответствии с Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с ч. 5.1 ст. 26 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Амурское сельское поселение» на период с 2017 г-2022. и на период до 2032 г.

- Контроль оставляю за собой.

- Настоящее решение  вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Амурского сельского поселения:                                         В.М. Долгих

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Амурское сельское поселение" на 2017 - 2022гг и на период .до 2032 г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; -Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов "; -Генеральный план Амурского сельского поселения. |
| Заказчик программы | Сельская администрация Амурского сельского поселения |
| Исполнитель | Сельская администрация Амурского сельского поселения |
| Основные цели | Цель Программы: Улучшение качества предоставляемых услуг, повышение экономической эффективности работ и услуг, повышение гарантии надежности работы коммунальных систем. |
| Задачи программы | Основными задачами Программы являются: 1)повышение надежности функционирования коммунальных систем; 2)снижение тарифов за предоставляемые услуги; 3)повышение качества предоставляемых услуг |
| Мероприятия программы | Замена ветхих сетей водоснабжения Установка новых водозаборных башен Ремонт водозаборных колонок Строительство новых: - водонапорных башен - водопроводных сетей -водоразборных колонок - колодцев Замена вытяжной трубы Строительство и реконструкция электрических сетей |
| Сроки реализации программы | 1 этап - 2017-2022 годы 2 этап – до2032 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате осуществления указанных мероприятий по ремонту и строительствуводоснабжения будут достигнуты следующие результаты: - снижение уровня износа основных фондов; - снижение эксплуатационных затрат на ремонт и обслуживание - снижение потерь в сетях; - уменьшение количества аварийных ситуаций; - повышение пропускной способности трубопроводов; - обеспечение круглосуточной подачи воды населению поселения; - улучшение качества питьевой воды. - увеличение охвата населения централизованным водоснабжением |
| Контроль за исполнением | Контроль за исполнением программы осуществляется Сельской администрацией Амурского сельского поселения, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и республиканским законодательством. |

2. Общие сведения о Амурскомсельском поселении

Амурское  сельское  поселение расположено в юго-западной части  Усть -Коксинского района . На севере граничит с Усть-Коксинским  сельским поселением , на востоке с Талдинским Сельским поселением , на юге с государством Казахстан .Расстояние до районного центра 8 км ., до республиканского центра 412 км , до железнодорожной станции  г.Бийска – 510 км.

Территория поселения                             1925 кв.км

Проживает                     1787 чел

Сел                                  5

Проживает в селах:

Амур                         709 чел

Абай  419 чел

Юстик                345 чел

Пос. Красноярка      297 чел

Пос.Улужай      17 чел

Сельскохозяйственных предприятий -1 ,в нем занято 79 человек

Крестьянских хозяйств 14 ,в них занято  14 человек.

Предпринимателей 13 человек,15 торговых точек.

На территории поселения находятся одна средняя школа в с.Амур в с.Абай одна неполная средняя школа и малокомплектная школа в с.Юстик.

Всего учащихся 233 челове, в детсадах 116 детей.

Клубов 4,библиотек 3 ,ФАП – 2,детских садов -4.

На территории поселения находится памятник природы «Кедровая роща».

Территория Амурского сельского поселения равна 2933 га

Основные демографические показатели Амурского сельского поселения.

| Показатели | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года), человек | 1752 | 1787 |
| Коэффициент рождаемости на 1000 населения | 1,2 | 1,2 |
| Коэффициент смертности на 1000 населения | 1,3 | 1,3 |
| Число прибывших , человек | 74 | 10 |
| Число выбывших , человек | 55 | 28 |
| Коэффициент естественного прироста(убыли) населения | -0,1 | -0,1 |
| Миграционный прирост (убыль),человек | 19 |  |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 57 | 57 |

Возрастнаяструктуранаселения

Амурского сельского поселения (на 01 января)

| Показатели | 2015 г | 2016г |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.чел | доля.% | тыс.чел | доля,% |
| Моложе трудоспособного | 448 | 25,6 | 462 | 25,8 |
| Трудоспособное | 1086 | 61,99 | 1204 | 67,4 |
| Старше трудоспособного | 218 | 12,4 | 121 | 6,8 |

Численностьпостоянногонаселения

Амурского сельского поселения  по полу (на 1 января)

| годы | Всего тыс.чел | В том числе | В общей численности населения ,% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужское | женское | мужское | женское |
| 2015 | 1752 | 843 | 909 | 48 | 51 |
| 2016 | 1787 | 851 | 936 | 47,6 | 52,4 |

3.  Характеристика структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- нецентрализованных источников

– одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок и буровых колодцев.

.Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в

Таблица №1

Количество абонентов и источники пользования

| Населенный пункт | Количество постоянных проживающих жителей, чел. | Количество жилых домов, шт | Обеспечены централизованным водоснабжением, чел | Обеспечены нецентрализованным водоснабжением | Пользуются децентрализованными источниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1560 | 406 | 86 | 572 | 358 |
| с. Амур | 709 | 227 | 52 | 407 | 250 |
| с. Абай | 345 | 98 | 16 | 209 | 120 |
| с.Юстик | 419 | 128 | 18 | 341 | 60 |
| п. Красноярка | 297 | 84 | - | 80 | 217 |
| п. Улужай | 17 | 9 | - | - | 17 |

с.Амур

Село Амур находится на левом берегу долины реки Кокса, юго-западнее с.Усть-Кокса .Население,  по  состоянию  на  1.01.2016  года,  составляет  709  человек.  За  последние  шесть  лет количество проживающих в населенном пункте увеличилось на 12%. Жилая  застройка  села  Амур  занимает  участок  площадью  -  107  га,  на  высоте  1010  м.  над уровнем моря. На  территории  расположены  в основном частные  жилые дома с приусадебными участками.  95  жилых  домов  или    321  житель  села  обеспечены  централизованным  холодным водоснабжением.  132  дома  или  388  человек  обеспечиваются  холодной  водой,  через  17 водоразборных  колонок.  Обеспеченность  централизованным водоснабжением  45,2  % от  всего населения с.Амур.  Приборами учета потребляемой холодной воды оборудовано 15 домов из 95 подключенных, процент оснащенных приборами учета составляет 15,8%.

Общественно-деловая  зона  села  занимает  площадь  5  га  и  полностью  обеспечивается

централизованным  холодным  водоснабжением.  В  общественно-деловой  зоне  расположены

учреждения образования и дошкольного воспитания,  учреждение культуры и администрация

села.

Централизованное  водоотведение  в  населенном  пункте  отсутствует,  сброс  жидких  бытовых отходов  из  жилых  домов  и  административных  помещений  производится  в  индивидуальные выгребные ямы. Очистка ям осуществляется специализированной техникой с вывозом жидких бытовых отходов на фильтрационные поля.

Источником холодного водоснабжения села являются водозаборные скважины. Общий дебит  трех артезианских  скважин, из которых осуществляется нецентрализованное  водоснабжение  села,  составляет  36  м3/час,  производительность установленных глубинных насосов 26,3 м3/час. Существующих  мощностей  источников  водоснабжения  достаточно,  для  того,  что  бы обеспечить  село  холодной  водой  в  необходимых  количествах,  даже  при  условии  расчетного прироста численности населения  к 2023 году на 1%.

Скважины  расположены  на  высоте  от  990м  до  1010м.  над  уровнем  моря,  что  ниже

расположения основных водопотребителей. Скважины приборами  учета не оборудованы.

1.Водозаборная  скважина № Г5/86 - глубина 80 м. Высота 1010 м над уровнем моря. Запущена в эксплуатацию в 1986 году. Дебит 15 м3/час. Установлен глубинный насос «ЭЦВ 6-10-80».

2.Водозаборная  скважина  № Г25/91  –  глубина  20  м.  Высота над уровнем моря 990 м.  Сдана в эксплуатацию  в  мае  1991  году.  Дебит  скважины  –  12  м3/час.  Установлен  глубинный  насос«ЭЦВ 6-6,3-85».

3.Водозаборная  скважина  №  б/н  –  глубина  80  м.  Высота  1010  м  над  уровнем  моря.  Сдана  в эксплуатацию в 1993 году. Дебит – 9 м3/час. Установлен глубинный насос «ЭЦВ 6-25-100». Источники оборудованы водонапорными башнями.

За 2015 год, по учетам снабжающей компании, поднято из скважин 13113,3 м3 холодной воды, передано водопотребителям 11710,2 м3воды, потери в распределительных сетях - 10,7%.

Потребление воды населением за этот период составило: централизованным водоснабжением

5588 м3, не централизованным водоснабжением 5061 м3. Потребление воды в общественно-деловой зоне за 2015 год - 1061 м3. Удельное среднесуточное потребление воды в селе Огневка за 2015 год – 45,3 л/сутки.

Для  подачи  воды  потребителям  в  селе  смонтирован  хозяйственно-питьевой,  водопровод

третьей категории,  общей протяженностью  3,5  км.  Трубы  ПВХ  составляют  71%  всего  объема  сетей,  срок  эксплуатации  не  превышает  26  лет. Стальные  трубы  составляют  29  %  водопроводных  сетей  и  эксплуатируются  27  лет,  при нормируемом сроке эксплуатации 30 лет.

Водопровод  села  представляет  собой  разветвленную  сеть,  обладающую  рядом существенных недостатков:  в  тупиковых  сетях  чаще  замерзает  вода,  не  редко  наблюдается  ухудшение качества воды в конечных участках, разрушительнее действие гидравлических ударов. Для  бесперебойного  обеспечения  водопотребителей  села  холодной  водой  при  любом  режиме потребления,  необходимо  водопроводную  сеть  с.Огневка  сделать  кольцевой,  проложив дополнительные сети из труб ПВХ и заменить отработавшие свой срок стальные трубы.

Генеральным  планом  развития  с.Амур предусмотрено  обеспечение  централизованным

водоснабжением  всех  потребителей  воды  со  строительством  новых  водопроводных  сетей  и устройством  единого  водозабора.  В  частности,  первым  этапам  развития  водоснабжения

планируется,  строительство  двух  железобетонных подземных резервуаров общим объемом  100 м3 каждый, питьевой  воды  для  обеспечения  хозяйственно-питьевых,  противопожарных  и  аварийных нужд.

С  учетом  планируемого  прироста  населения,  объема  чистой  питьевой  воды  хранящейся  в

подземных  резервуарах,  согласно  проведенных  расчетов,  достаточно  для  водоснабжения  с

максимальным суточным потреблением 107 м3на двое суток.

Запланированные  к  строительству  резервуары  чистой  воды  рекомендуется  расположить  на

западе  села,  на  высоте  от  1040  метров  над  уровнем  моря,  что  позволит  значительно  снизить потребление электроэнергии на передачу воды от источников до потребителей.Для бесперебойного  водоснабжения населенного пункта чистой питьевой водой рекомендуется оборудовать  источники  водоснабжения  автоматическими,  контейнерными  станциями подъема воды   типа  «СКАТ»,  с  применением  преобразователей  частоты  в  качестве  управляющих устройств,  объединив  их  единой, кольцевой  водопроводной  сетью.  Резервуары  чистой  воды рекомендуется использовать в качестве регулирующих напор и расход емкостей. Водоносные горизонты используемых источников достаточно  водообильные  и  поднимаемая  из них  вода  соответствует  требованиям   СанПин  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль качества».

На основании представленных протоколов лабораторных исследований  можно сделать вывод о том, что  вся вода передаваемая потребителям, по своим органолептическим и радиологическим показателям,  а  также  по  химическому  составу,  соответствует  требованиям  действующих санитарных  норм  и  правил  и  какой  либо  дополнительной  водоподготовки  для  этого  не требуется.

с. Юстик

Село  Юстик  расположено  юго-западнее  села  Усть-Кокса,  на  левом  берегу  реки  Катунь.

Населенный пункт растянулся вдоль дороги местного значения на 2,1 км.Население  рабочего  поселка,  по  состоянию  на  1.01.2016  года,  составляет  419  человек,  за последние  шесть  лет  количество  проживающих  в  населенном  пункте  осталось  неизменным.

Жилая застройка села Юстик занимает  участок площадью -68,1  га земли  на  высоте  999 м.

над уровнем моря. На территории расположены в основном  одноэтажные  частные жилые дома с приусадебными участками. Обеспечиваются  холодной  водой,  через  16  водоразборныхколонок.

Очистка  ям  осуществляется специализированной техникой с вывозом жидких бытовых отходов на фильтрационные поля.

1.Водозаборная  скважина №  Г15/09  -  глубина  20  м. Запущена в эксплуатацию в  2009  году.

Дебит 10 м3/час. Установлен глубинный насос «ЭЦВ 6-10-80».Скважина оборудована водонапорной башней.По  данным  снабжающей  организации  за  2012  год   из  скважины  поднято  2200 м3холодной воды,  передано  потребителям  2069,5  м3воды.  Потери  в  распределительных  сетях  села составили 5,9 %.Население израсходовало 1890 м3воды, а детский сад 179,5 м3холодной воды за 2012год.

Для  подачи  воды  потребителям  смонтирован  хозяйственно-питьевой  водопровод,  общей

протяженностью  3,08  км.  Трубы ПВХ составляют 100 % всего объема  распределительных  сетей со сроком эксплуатации не превышающим 4 года. Генеральным  планом  развития  с.Юстик предусмотрено  обеспечение  централизованным водоснабжением  всех  потребителей  села  с  прокладкой  новых  водопроводных, распределительных сетей. Генеральным планом предусматривается строительство, двух  железобетонных подземных резервуара  чистой воды  общим  объемом  200  м3.  С  учетом  планируемого  прироста  населения,  объема  чистой питьевой  воды  хранящейся  в  подземных  резервуарах,  согласно  проведенныхрасчетов, достаточно  для  водоснабжения  поселения  с  максимальным  суточным  потреблением  67 м3на трое суток. Планируемые  к  строительству  резервуары  чистой  воды  рекомендуется  разместить  в  западной части села и оборудовать станцию второго подъема.Учитывая  условия  эксплуатации,  планируемой  к  строительству  системы  централизованного водоснабжения  села,  и  рост  потребности  в  объемах  получаемой  холодной  воды,  необходимо оборудовать  дополнительную  водозаборную  скважину  и  оснастить  её  контейнерной водоподъемной    станцией    типа «СКАТ»  или аналогичной,  с  использованием  преобразователячастоты в качестве управляющего устройства.

с.Абай

Село расположено в непосредственной близости от села Амур и  растянулось  вдоль дороги местного значения на 1,4 км. Численность население  по состоянию на 1.01.2016 года,  составляет  345  человек. За последние шесть лет население увеличилась на 4%.Жилая застройка села  Абай  занимает участок  площадью  –  99,5  га земли на высоте  985  м.

над  уровнем  моря.  На  территории  расположены  в  основном  частные  жилые  дома  с

приусадебными участками. нецентрализованным  водоснабжением,  через  четыре  водоразборные  колонки, обеспечены  174  жителя  села  проживающих  в  43  домах.  Общественно-деловая зона села занимает 1,3 га. Потребление  воды  в  2015  году  составило:  централизованное  снабжение  населения  2951  м3, нецентрализованное  снабжение  населения  2270  м3,  централизованное водоснабжение учреждений 147,6 м3.Источником  водоснабжения  села  является водозаборная  скважина,  оборудованная  на  высоте 980 м. над уровнем моря.

1.Водозаборная  скважина №  Г9/87  -  глубина  60  м. Запущена в эксплуатацию в  1987  году.

Дебит 30 м3/час. Установлен глубинный насос «ЭЦВ 6-6,3-125».Скважина оборудована водонапорной башней.

Таблица 4

Характеристика существующих проблем  и обоснование необходимости программы.

572 человек  пользуются нецентрализованным водоснабжения, 358  пользуется децентрализованными источниками. Качество рек, родников, колодцев  не имеет надежной защиты от загрязнения и предоставляет в связи с этим определенную эпидемиологическую опасность в Амурском сельском поселении.

- не достаточное утепление в зимний период, из-за  чего происходит замерзание колонок, в связи с чем требуется ремонт

- износ водозаборных башен, необходима их замена,

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунального строительства до 2032 года и подключения 80% населения Амурское сельского поселения

10. Основные цели и задачи программы

Основными целями Программы является  обеспечение населения Амурского сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Для поставленной цели нужно  решить следующие задачи:

- Замена ветхих сетей водоснабжения

- Установка новых водозаборных башен

- Ремонт водозаборных колонок

# 11.Определение эффекта от реализации мероприятий
по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоснабжением;

- повысить уровень соответствия качества воды нормативным требованиям;

- снизить потери в сетях водоснабжения до 10%;

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

В конечном итоге эффективность выполнения программы будет выражаться в увеличении доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям.

Результаты от реализации Программы будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения за счет их модернизации и реконструкции, развитии систем забора и транспортировки воды, восстановлении систем водоподготовки, снижении уровня износа оборудования, использовании станций очистки воды, рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Реализация мероприятий по обеспечению населения электроэнергией:

- снизить норму потребления электрической энергии

- повысить максимально достигаемый объем электроснабжения

- повысить обеспеченность населения района централизованным электроснабжением до 100%;

- повысить наличие контроля качества товаров и услуг до 100%.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- повысить долю отходов, размещенных с соблюдением норм природоохранного законодательства до 80%.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.