ООО «Компания Земпроект»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация Усть-Коксинского района

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Обоснование изменений	4

Общие положения. Цели и задачи проекта	4

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

1.1. Предложения по изменению границ муниципального	7

образования	7

1.2. Прогноз численности населения	7

1.3. Предложения по изменению границ земель	8

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	10

1.4.1. Жилая зона	10

1.4.2 Общественно-деловая зона	10

1.4.3 Зона производственного назначения	12

1.4.4 Зона рекреационного назначения	13

1.4. 5 Зона транспортной инфраструктуры	14

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры	15

1.4.7 Зона специального назначения	20

1.5 Инженерная подготовка территории	22

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды	24

1.6.1 Мероприятия по охране воздушной среды	24

1.6.2 Мероприятия по охране водной среды	24

1.6.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	25

1.6.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов	25

1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	26

1.6.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	27

1.6.7  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	27

2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения  или исключаются из их границ	30

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	32

4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	37

5. Технико-экономические показатели проекта	41

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
|  | Положения о территориальном планировании | Том 1 |
|  | Карта границ населенных пунктов Горбуновского СП М 1:50000 | ГП 1 |
|  | Карта функциональных зон Горбуновского СП М 1:50000 Карта планируемого размещения объектов местного значения Горбуновского СП М 1:50000 | ГП 2 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и карта функциональных зон с. Горбуново 1:5000 | ГП 3 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и карта функциональных зон пос. Октябрьское1:5000 | ГП 4 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и карта функциональных зон пос. Теректа 1:5000 | ГП 5 |

# Обоснование изменений

Работа по проекту Внесение изменений в генеральный план Горбуновского СП выполнена по заказу Администрации Горбуновского СП Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай.

Цель разработки проекта:

1. Внесение изменений в границы населенных пунктов в связи с расширением населенных пунктов.

2. Приведение наименований и обозначений функциональных зон Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 793 от декабря 2016 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

3.Внесение изменений в Карту функциональных зон Генерального плана в связи с изменением административного управления поселения, с учетом планов развития жилищного строительства, размещения объектов социального, административного и производственного назначения, инвестиционных проектов, намеченных к реализации с 2017 года.

4.Внесение изменений в Карты планируемого размещения объектов местного значения в части дополнения состава муниципальными объектами в соответствии с Реестром объектов муниципальной собственности.

5. Исключены из состава земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса и планируемых земель населенного пункта земельные участки под сельскими лесами  согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года, в котором указано, что  леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях населенных пунктов, на землях запаса были переведены в категорию земель лесного фонда.

6. Рекомендован перевод земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения.

# Общие положения. Цели и задачи проекта

Проект Внесение изменений в генеральный план Горбуновского сельского поселения разработан в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительным кодексом РФ;

– Земельным кодексом РФ;

– Водным кодексом РФ;

– Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай Республика Алтай 2014 (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2014 г. N 209),

– Законом Республики Алтай от 03.03.2008 г. № 8-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их».

– Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II-04-2003;

– Сводом правил СП 42.13.30.2011 г. (актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений».

– Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.;

Использовались материалы:

3. Генеральный план Горбуновского сельского поселения Республики Алтай, разработанный ООО «Компания Земпроект»;

4. Внесение изменений в Схему Территориального Планирования Республики Алтай, разработанную  ЗАО « НИИ Гипрозем»;.

5.Внесение изменений в  Схему территориального планирования МО «Усть-Коксинский район», выполненных специалистами  ООО «Компания Земпроект» в 2016 г.

6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 793 от декабря 2016 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1) Планово-картографический материал: ортофотопланы, изготовленные специалистами ООО Научно-производственным аэрогеодезическим предприятием «Меридиан» в 2010 году;

– космические снимки  GeoEye-1 на территорию с недостающим картматериалом.

3) Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены администрациями Горбуновского сельского поселения и  Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай, специализированными организациями и органами государственной статистики.

Графические материалы генерального плана выполнялись с применением современных ГИС-технологий в программе MapInfo-8.5.

Ранее выполненные работы по разработке ГП Горбуновского СП Усть-Коксинского района были выполнены в условной системе координат. В настоящий момент кадастровая палата по Республике Алтай перешла на местную систему координат, соответственно был проведен пересчет всех слоев и растровой подложки в МСК-04.

Проект разработан на следующие проектные периоды:

Первая очередь – 2026 год.

Расчетный срок – 2032 год.

Согласно внесенных изменений в генеральный план Горбуновского сельского поселения, материалы Положения (ст.19 ГК РФ) содержат:

1) положение о территориальном планировании;

1) карту границ населенных пунктов  Горбуновского СП

2) карту планируемого размещения объектов местного значения М 1:50000 и карту функциональных зон Горбуновского СП;

3) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Горбуново.

4) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон  пос. Октябрьское;

5) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон пос. Теректа;

Основные задачи:

Подготовка  предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2) по изменению границ населенных пунктов Горбуновского СП;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах села;

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2032 г. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и республике, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских целевых программ (в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.)

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1. Предложения по изменению границ муниципального

образования

На расчетный срок генеральным планом не предлагается изменение существующей границы Горбуновского сельского поселения.

## 1.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2032 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2016 гг.

Демографическая характеристика и расчет населения приведены в отчетах генеральных планов населенных пунктов Горбуновского сельского поселения. В табл. 1 показана численность населения, принятая проектами генпланов населенных пунктов.

Таблица 1

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01. 17 г | Первая очередь 2022 год | Расчетный срок 2032 год |
| с. Горбуново | чел. | 245 | 310 | 340 |
| Пос. Октябрьское | чел. | 292 | 300 | 330 |
| Пос. Теректа | чел. | 464 | 510 | 550 |
| Всего: | чел. | 1001 | 1120 | 1220 |

Прирост населения на расчетный срок составляет от 7 % до 29 %.

Прирост населения в малых селах обусловлен развитием личных подсобных хозяйств.

## 1.3. Предложения по изменению границ земель

Земли населенного пункта

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы сел Горбуновского СП с учетом развития их планировочной структуры:

- для развития населенного пункта, строительства жилья, промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель населенных пунктов:

Предлагается перевод из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта:

С. Горбуново- 73,7 га

Пос. Октябрьское –   38,6 га;

Пос. Теректа -  107,6 га.

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения.

Предлагается перевод 2,51 га из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного специального назначения под полигоны ТКО, скотомогильники и кладбища.

Предложения по изменению границ земель запаса

Проектом предусмотрены мероприятия по переводу земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения. Предлагается  перевести 9036 га из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения.

Предложения по изменению границ земель лесного фонда

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса рекомендуется перевести в категорию земель лесного фонда (287га).

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Горбуновского сельского поселения Усть-Коксинского района | га | 38307,0 | 36943,0 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 13447,3 | 21966,9 |
|  |  | % | 32,7 | 31,6 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 415,1 | 631,2 |
|  |  | % | 1,2 | 1,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | С. Горбуново | га | 139,6 | 213,3 |
|  |  | % |  |  |
|  | Пос. Октябрьское | га | 100,8 | 184,6 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Теректа | га | 174,7 | 233,3 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 125,1 | 138,4 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 15224,0 | 15511,0 |
|  |  | % | 41,2 | 42,0 |
| 1.4 | Земли запаса | га | 9036,0 | - |
|  |  | % | 24,5 |  |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 53,0 | 53,0 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 6,5 | 6,5 |
|  |  | % | - |  |

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В границах населенных пунктов определены следующие функциональные зоны:

-жилая зона;

-общественно-деловая зона;

-зона производственная;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

-зона сельскохозяйственного использования;

-зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

1.4.1. Жилая зона

С. Горбуново — упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки  на 71.1 га— до 174,9 га .

П. Октябрьское

— снос ветхого и аварийного жилья;

— упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки на 75,5 га — до 144,5 га .

П. Теректа

— снос ветхого и аварийного жилья;

- упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки 58,6 га— до 145,9 га;

- выделение территории под строительство муниципального жилья.

1.4.2 Общественно-деловая зона

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13.30.2011 г. (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей  в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предусматривают следующие мероприятия:

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

С. Горбуново

— разработка проектно-сметной документации и строительство Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП);

— разработка проектно-сметной документации и строительство Дома детского творчества;

— разработка проектно-сметной документации и строительство Детского сада на 20 мест;

— разработка проектно-сметной документации и строительство  Аптечного пункта;

— строительство спортивной площадки;

— строительство детских площадок;

Реконструкции согласно проекту подлежат здания администрации сельского совета, школа, детский сад, сельский клуб, дом культуры, почта.

Пос. Октябрьское

— разработка проектно-сметной документации и строительство Сельского клуба;

—разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада на 20 мест;

—разработка проектно-сметной документации и строительство аптечного пункта;

— строительство спортивной площадки;

— строительство детских площадок;

Реконструкции согласно проекту подлежат здания детского сада, школы, ФАПа.

Пос. Теректа

— разработка проектно-сметной документации и строительство Сельского клуба на 100 мест;

— разработка проектно-сметной документации и строительство Дома детского творчества;

— разработка проектно-сметной документации и строительство средней образовательной школы на 64 места;

—  разработка проектно-сметной документации и строительство Детского сада на 15 мест (1 очередь);

—  разработка проектно-сметной документации и строительство Детского сада на 15 мест (расчетный срок);

—  разработка проектно-сметной документации и строительство Детского сада на 15 мест (расчетный срок);

— разработка проектно-сметной документации и строительство стадиона на 50 мест;

— разработка проектно-сметной документации и строительство магазин смешанной торговли (расчетный срок).

— строительство спортивной площадки;

— строительство детских площадок.

Реконструкции согласно проекту подлежат здания среднеобразовательной школы, сельского дома культуры, библиотеки, ФАП, детского сада.

### 1.4.3 Зона производственного назначения

С. Горбуново

— проектом предусмотрено размещение новых территорий под производственные предприятия, расположенные в восточной части села, площадь увеличится до 4,5 га.

- определена территория  для переноса существующих производств

— зерносклада, весовой и гаражей СПК «Абайский» площадью 2,2 га.

- выделена площадка под размещение дисковой пилорамы в восточной части села;

- выделена площадка (1,3 га) под размещение коммунально-складских объектов и промышленных предприятий, для которых проектом не определена отраслевая принадлежность.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство дисковой пилорамы.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство гаража и весовой.

Пос. Октябрьское

— проектом предусмотрено размещение новых территорий под производственные предприятия, расположенные в восточной части селения, площадь увеличится до 13,1 га.

- Выделена площадь под размещение коммунально-складских объектов и промышленных предприятий, для которых проектом не определена отраслевая принадлежность.

- разработка проектно-сметной документации и новое строительство капитальных объектов сельскохозяйственного комплекса  СПК «Коксинский»: телятник, коровник, раскол (расчетный срок);

- разработка  проектно-сметной документации и новое строительство складов (расчетный срок);

- разработка  проектно-сметной документации и новое строительство дисковой пилорамы (1 очередь строительства).

Пос. Теректа

— проектом предусмотрено размещение новых территорий под производственные предприятия, расположенные в западной части селения, площадь увеличится до 10,8 га.

— определена территория  для переноса существующих производств — зерносклада, весовой, гаражей и конюшни ЗАО «Терек».

- выделена площадка под размещение коммунально-складских объектов и промышленных предприятий, для которых проектом не определена отраслевая принадлежность;

- разработка проектно-сметной документации и строительство пилорамы, токарного цеха, кузницы.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство мехтока.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство складов и зерноскладов.

- Разработка проектно-сметной документации и новое строительство объектов сельскохозяйственного комплекса: молочно-товарной фермы, конюшни.

### 1.4.4 Зона рекреационного назначения

На территории сельского поселения имеются территории, представляющие интерес для развития рекреации и туризма.

Долина реки Катунь.

В настоящий момент в долине Катуни развит неорганизованный, массовый туризм и отдых местного населения.

Теректинский хребет

В районе Теректинского хребета сохранились естественные территории с ненарушенными природными ландшафтами, малозатронутые и незатронутые человеческой деятельностью, что является ее достоянием и богатством, уникальными природными ресурсами

Эта территория как объект туризма слабо развита, хотя здесь сосредоточен высокий рекреационный потенциал. Данная территория является перспективной с точки зрения развития рекреации.

Дополнительно выделена местность, общей площадью 6,5 га, пригодная для курортно-рекреационного освоения - лечебно-оздоровительная местность в отрогах Теректинского хребта на высоте 1170 м в 1,5–2,0 км к северо-западу от села Теректа в пределах территории маральника ЗАО «Терек». Эта местность расположена на открытом прогреваемом солнечном склоне южной экспозиции с горнотаежной (лиственница, кедр, береза и др.) и горностепной растительностью склонов (земляника, шиповник, мята и др.). На данной территории имеются выходы подземных вод, который представляют интерес как минеральные природные столовые воды, содержащие биологически активные компоненты (серебро, селен). В пределах данной ЛОМ функционирует санаторно-курортный комплекс «Асонов ключ», где в лечебной практике используются местные природные факторы и продукты мараловодства.

С учётом развивающейся инфраструктуры туристско-рекреационной и санаторно-курортной деятельности в пределах Уймонской котловины рекомендуется создание среднегорного курорта регионального значения на базе санаторно-курортного комплекса «Асонов ключ» емкостью до 200 мест и детского санаторно-курортного комплекса «Беловодье». Природные лечебные факторы курорта: уникальные ландшафтно-климатические условия среднегорья (природная гипокситерапия), гидроминеральные ресурсы (минеральные воды и лечебные глины), продукты мараловодства, пчеловодства и лечебных трав.

### 1.4. 5 Зона транспортной инфраструктуры

С. Горбуново

На первую очередь предлагается:

- капитальный ремонт основных улиц с обустройством дорожной одежды с облегченным типом покрытия. Протяженность  основных улиц - 4,0 км,  ширина проезжей части 7,5 м, площадь покрытия 30000 кв. м.;

- капитальный ремонт второстепенных улиц и проездов с обустройством дорожной одежды переходного типа протяженностью 13,2 км,  ширина проезжей части 6 м, площадь покрытия 79200 кв. м.

На расчетный срок предлагается:

- строительство проектируемых улиц, протяженностью 4,0 км,  ширина проезжей части 6 м, площадь покрытия  28000 кв. м.

Пос. Октябрьское

На первую очередь предлагается:

- капитальный ремонт основных улиц, включающих обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия. Протяженность 3,2 км, ширина проезжей части 7,5 м, площадь покрытия 24000 кв. м;

- капитальный ремонт второстепенных улиц и проездов, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 11,8 км, площадь покрытия 70800 кв. м;

- реконструкция АЗС.

На расчетный срок предлагается:

- строительство проектируемых улиц, протяженностью 3,5 км.

Проектируемые улицы – ширина проезжей части 6 м, площадью покрытия  21000 кв. м.

- строительство гаражей боксового типа СПК «Коксинский».

Пос. Теректа

На первую очередь предлагается:

- капитальный ремонт основных улиц с обустройством дорожной одежды с облегченным типом покрытия. Ширина проезжей части 7,5 м, протяженностью 3,4 км, площадь покрытия 25500 кв. м.;

- капитальный ремонт второстепенных улиц и проездов. Дорожная одежда переходного типа, ширина проезжей части 6 м, протяженностью 5,5 км, площадь покрытия 66600 кв. м.

На расчетный срок предлагается:

- строительство проектируемых улиц, протяженностью 3,5 км.

Проектируемые улицы: ширина проезжей части 6 м. площадью покрытия  47400 кв.м.

- строительство гаражей.

Таблица 3

Основные показатели развития транспортной инфраструктуры в Горбуновском сельском поселении

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
|  | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 39,1 | 39,1 | 50,1 |
|  | В том числе: с. Горбуново | км | 15,2 | 15,2 | 19,2 |
|  | Пос. Октябрьское | км | 15,0 | 15,0 | 18,5 |
|  | Пос. Теректа | км | 8,9 | 8,9 | 12,4 |

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

С. Горбуново

Необходимый запас подземных вод  в количестве 129,1 м3/сут. Для уточнения местоположения артезианских скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом  – 6,6  м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. В связи с развитием села и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Проектом предусматривается ликвидация не рабочей водонапорной  башни из санитарно-охранной зоны кладбища. Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах чистой воды. Диаметр труб противопожарного водопровода предусматривается на основании технико-экономических расчетов, но не менее 100 мм, в соответствии с требованиями п.8.46 СНиП 2.04.02-84.

Устройство водозаборных колонок на проектируемой водопроводной сети принимать не более 100 м.

Пос. Октябрьское

Необходимый запас подземных вод  в количестве 126 м3/сут. Для уточнения местоположения артезианских скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 6,10 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. В связи с развитием села и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей (общей длиной 8,3 км) в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Проектом предусматривается  реконструкция водонапорной  башни. Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2-04.02-84. Противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах чистой воды. Диаметр труб противопожарного водопровода предусматривается на основании технико-экономических расчетов, но не менее 100 мм, в соответствии с требованиями п.8.46 СНиП 2.04.02-84.

Устройство водозаборных колонок на проектируемой водопроводной сети принимать не более 100 м.

Пос. Теректа

Необходимый запас подземных вод  в количестве 194 м3/сут. Для уточнения местоположения артезианских скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 9,3 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. В связи с развитием города и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2-04.02-84. Противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах чистой воды. Диаметр труб противопожарного водопровода предусматривается на основании технико-экономических расчетов, но не менее 100 мм, в соответствии с требованиями п.8.46 СНиП 2.04.02-84.

Устройство водозаборных колонок на проектируемой водопроводной сети принимать не более 100 м.

Водоотведение

Проектом предусмотрена децентрализованная система водоотведения, с устройством  индивидуальных выгребов во всех населенных пунктах сельского поселения.

Теплоснабжение

С. Горбуново

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для садика №1 установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№2 реконструируемая для детских яслей установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№3 реконструируемая для детского садика "Мараленок" установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№4 проектируемая для дома творчества/музыкальной школы 15/20  мест установленной мощности 0,2 Гкал/час;

Пос. Октябрьское

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство встроенной котельной №1 проектируемая для детского дома творчества установленной мощности 0,3 Гкал/час;

Пос. Теректа

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для садика №1 установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№2 проектируемая для дома детского творчества установленной мощности 0,1 Гкал/час;

№3 проектируемая для сельского дома культуры установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№4 проектируемая для школы  установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№5 реконструируемая для сельского клуба установленной мощности 0,1 Гкал/час.

Электроснабжение

С. Октябрьское

Вынос линий ВЛ-10 кВ протяженностью 1,3 км из жилой застройки;

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке;

строительство одной трансформаторной подстанций в существующей жилой застройке;

строительство трех трансформаторных подстанций в новой  застройке;

строительство ВЛ-10 кВ  протяженностью 3,3 км.

Пос. Теректа

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

строительство пяти трансформаторных подстанций в новой  жилой застройке

строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 2,8 км

Газоснабжение

Централизованного газоснабжения на расчетный срок не планируется.

Газоснабжение села будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Связь и информация

В связи с невысокой потребностью населения в кабельных каналах связи и неэффективностью их прокладки и обслуживания, а так-же с расширением территорий и качества обслуживания операторов сотовой подвижной связи, проектом предусматривается обеспечение населения услугами связи средствами операторов сотовой сети.

### 1.4.7 Зона специального назначения

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами  на территории РА, соответственно на территории Горбуновского СП будет внедрена новая система обращения с отходами, включающая в себя три периода.

Организационный период включает в себя все организационные моменты.

Подготовительный период рассчитан на 2018-2019 г.г.  В подготовительный период запланированы следующие мероприятия:

1. В целях оптимизации затрат на весь комплекс работ по обращению с ТКО (сбор, вывоз, сортировка, переработка и захоронение) от населения, кроме мест общего пользования (ответственность за сбор и вывоз ТКО от мест общего пользования возлагается на администрацию Горбуновского СП) произведена разбивка муниципальных образований Республики Алтай на административно-производственные объединения (АПО), Усть-Коксинский район относится к АПО-2.

2. Реконструкция и узаконение полигона твердых коммунальных отходов, расположенного на территории Горбуновского СП, в зоне действия регионального оператора за счет средств региональных операторов и операторов по концессионному соглашению (земельные участки остаются в собственности муниципальных образований, региональному оператору отдаются на основании договора аренды сроком не менее чем 5 лет);

3. Учитывая период, необходимый для ввода полигона ТКО в эксплуатацию, отходы 4-5 классов опасности будут размещаться в компостных ямах (несанкционированные свалки ТКО), обустроенные администрацией Горбуновского СП.

На третьем этапе – переходном  (2020-2027 годы) - предполагается реализовать меры, обеспечивающие переход на более современные технологии обращения с отходами, в том числе:

1. Планомерное  закрытие и рекультивация несанкционированных свалок ТКО, расположенных на территории Горбуновского СП, т.к они не соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

2. Оборудование контейнерных площадок на территории населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Ст. 13.4 ФЗ №89 «Об Отходах производства и потребления»). Размещение мест временного хранения отходов и количество контейнеров на них согласовывается с администрацией муниципального образования, с районным архитектором и районной санэпидстанцией и Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). Раздельный сбор ТКО населением стимулируется экономическими методами.

3.В переходный период организация транспортировки ТКО с целью их обработки, утилизации и размещения осуществляется региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на полигон ТКО с. Шебалино, урочище Седлушка.

4. Кроме того, запланирована реконструкция ТКО, который будет внесен в ГРОРО на территории Горбуновского СП Усть-Коксинского района (восточнее с. Усть-Кокса). Планируется оснастить полигон мусороперегрузочной станцией или мобильным мусоросортировочным комплексом производительностью до 10 тыс. мЗ/год. При этом региональному оператору необходимо будет транспортировать ТКО для обработки в с. Усть-Кокса внутри района, а для утилизации ТКО до мусоросортировочного комплекса, расположенного в с. Майма, будет транспортироваться уже вторичное отсортированное сырье, что делает утилизацию не убыточной.

В сфере обращения с биологическими отходами:

- планомерное  закрытие и консервация скотомогильников, расположенных с нарушением нормативных требований ;

- консервация закрытых скотомогильников;

Организация ритуальных услуг

Санитарно-эпидемиологические заключения по местам погребений, включая утвержденные проекты СЗЗ кладбищ на сегодняшний день отсутствуют.

Требования к размещению всех кладбищ сельского поселения отвечают нормативным.

В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения.

В соответствии с нормативными требованиями площадей существующих кладбищ во всех населенных пунктах достаточно до расчетного срока.

## 1.5 Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

1. Организация водостоков и защита территории от подтопления.

В настоящее время водосточная сеть состоит из открытых водостоков.

Открытые водостоки запроектированы – в районе жилищного строительства, где уклоны местности более 0,004 промилей. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются переезды по трубам.

2. Защита от затопления (наледей).

Расчистка русел рек в целях предотвращения затопления сел в период прохождения весенних паводков. В качестве основного мероприятия по предотвращению затопления села паводковыми водами предлагается

- расчистка, расширение и углубление русел рек, расчистка перекатов в пределах территории населенных пунктов на участках,  где расположены мосты. Перечисленные работы являются фундаментальными, обеспечивают долголетнее предупреждение речных наледей, но требуют на их осуществление больших капиталовложений.

- принимаются меры к строительству постоянных противоналедных сооружений. Постоянным заграждением является насыпь из грунта, которая отсыпается поперек потока наледной воды. Насыпь устраивается таким образом, чтобы задержать всю воду и образующийся лед и не допустить их к возводимому или эксплуатирующемуся сооружению. Для пропуска поверхностных вод весной и летом в насыпи оставляются проемы, засыпаемые на зиму.

- помимо постоянных заграждений применяются временные. Временные заграждения устраиваются в тех случаях, когда не выявлены данные о наледях или наледь проявилась неожиданно. Такое сооружение представляет собой глухой вертикальный забор, установленный поперек движения потока наледной воды.

В случае большого дебита наледной воды устраивается несколько параллельно расположенных заграждений. Высота временных заграждений колеблется от 1 до 2,5 м в зависимости от притока воды.

Если дебит наледных вод невелик, а снежный покров имеет большую толщину, временные заграждения могут устраиваться в виде валов из снега и льда.

Для рек, не промерзающих до дна, мерами борьбы могут быть: спрямление русла реки. К сезонным мероприятиям следует отнести ликвидацию шуговых заторов и скоплений донного льда.

3. Предусматривается выравнивание и планировка береговой линии в местах подверженных размыву в с. Горбуново и п. Октябрьское.

По инженерной подготовке территории для нового строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов;

По инженерной подготовке территории для строительства водопровода рекомендуется:

Наличие мерзлоты сильно осложняет обеспечение проектного положения водопроводов и определяет специфику бурения водозаборных скважин. Значительная - до двух метров и более - глубина слоя сезонного протаивания, низкая несущая способность талых грунтов и нестабильность мерзлоты, интенсивные мерзлотные процессы вынуждают практически все водопроводы прокладывать над поверхностью грунта - на опорах или по эстакадам.

Трубопровод, проложенный над поверхностью грунта, подвергается гораздо более сильным колебаниям температуры, чем при подземной прокладке. Особенно критичными при этом оказываются зимние холода, когда тепловые потери с поверхности труб возрастают до недопустимых значений, и угроза их замерзания становится более чем реальной. Это вынуждает теплоизолировать трубы, прокладывать водопроводы с теплоспутниками, строить промежуточные котельные на водоводах и т.п. Все эти меры, во-первых, требуют немалых затрат, во-вторых, не обеспечивают полной безаварийности сетей. Любая остановка подачи воды в зимний период может обернуться аварией с тяжелыми последствиями, связанной с размораживанием труб и выходом их из строя. Еще одна особенность эксплуатации водопроводов и теплотрасс в северных регионах связана с особенностями гидрохимического состава природных вод, характерными для заболоченных ландшафтов, в частности, с низкими значениями рН и высоким содержанием железа. Стальные трубы, транспортирующие такую воду, подвергаются интенсивному зарастанию и служат значительно меньше своего нормативного срока.

Современные марки трубного полиэтилена - наиболее распространенного материала для производства труб для наружных сетей - обладают высокой хладостойкостью (температура хрупкости не выше -70°С), поэтому работоспособность изготовленных из них труб в условиях Севера не вызывает сомнений. Самый поверхностный анализ показывает, что во многих случаях полимерные трубы могут с успехом заменить традиционно используемые стальные - в водо-, газо- и теплоснабжении, при строительстве технологических трубопроводов. Более того, в подавляющем большинстве случаев такая замена будет экономически целесообразна.

## 1.6. Мероприятия по охране окружающей среды

1.6.1 Мероприятия по охране воздушной среды

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных общей мощностью.

Для нужд горячего водоснабжения в индивидуальных котельных  зданий установить водонагреватели. Вид топлива – твердый.

Теплоснабжение магазинов, торговых точек  предусмотрено от индивидуальных отопительных котлов, работающих на твердом топливе.

Таким образом, состояние атмосферного воздуха в связи с реализацией проекта существенно не изменится.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта можно оценить как низкий. Таким образом предусматривать планировочные и технические мероприятия по локализации зон загазованности нет необходимости.

Уровень загрязнения воздушного бассейна в целом также можно оценить как низкий.

1.6.2 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос,  расчистка прибрежных территорий;

- согласно ст. 6 Водного  кодекса РФ установлено обязательное правило обеспечения свободного доступа всех без исключения лиц к водным объектам общего пользования. В рамках данного требования ВК РФ устанавливается береговая полоса водных объектов общего пользования;

- согласно ст.27 Земельного кодекса устанавливается запрет на приватизацию земель в границах береговой полосы.

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

1.6.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

1.6.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

– выборочная заготовка спелого древостоя без нарушений лесоводственных требований и сохранение эталонных перестойных участков как особо защитных участков леса – центров биоразнообразия;

– преимущественное использование сухостоя, ветровала и валежника на отопительные цели;

– пропаганда и разработка системы использования лесов в культурно-оздоровительных целях;

– способствование естественному возобновлению и посадка леса;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки

### 1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов.

1.6.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельского поселения:

- подготовка проекта планировки жилых кварталов.

### 1.6.7  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

На территории сельского поселения расположены три памятника истории регионального значения десять объектов археологического наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенные на территории Горбуновского СП Усть-Коксинского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование памятника | Адрес | Общая видовая принадлежность | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Братская могила партизан | Республика Алтай, Усть- Коксинский район,село Горбуново, на территории гражданского кладбища (действующего) | Памятник истории | 041510294780005 |
| 2 | Обелиск павшим в Великой Отечественной войне | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, Горбуновское сельское поселение, село Горбуново, улица Молодежная, д. 15 | Памятник истории | 041610418440005 |
| 3 | Обелиск павшим в годы Гражданской войны | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, поселок Теректа, улица Центральная, д. 36 (на территории МБОУ «Теректинская СОШ») | Памятник истории | 041510258630005 |

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Горбуновского СП Республики Алтай, проектируемого регионального значения

| Наименование объекта археологического наследия (с расшифровкой пообъектного состава) | Местоположение объекта | Категория охраны | Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| Каменное поле II, курганная группа (пообъектный состав не расшифрован) | Расположена в 0,5 км к З от с.Теректа | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Каменное поле III, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 0,5 км к З от с. Теректа | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Каменное поле IV, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 0,5 км к З от с. Теректа | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Каменное поле V, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 0,5 км от с. Теректа | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Каменное поле I, курганная группа (пообъектный состав не расшифрован) | Расположена в В 0,5 км к В от с.Теректа | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Каменное поле-II, курганная группа (пообъектный состав не расшифрован) | Расположена в 120-150 м к ЮВ от с. Теректа | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Теректа (4 сооружения), курганная группа (пообъектный состав не расшифрован) | Расположена в 20 м от школы в с.Терехта | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Теректа, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 20 м от школы в с.Терехта | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Чешкада I, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 600 м к СЗ от с.Теректа | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Чешкада II, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 1,7 км к СЗ от с.Теректа | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |

Проектом предусматривается:

1. Требование, предусмотренное частью 1 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ), которые включают:

2 Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи;

3. Согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия краевого значения – с Министерством культуры Республики Алтай).

4. Выполнение требований, предусмотренных частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которым, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия

5. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

Заключение охранных обязательств собственниками (пользователями) объектов культурного наследия на земельные участки, в границах которых находятся объекты археологического наследия, с Министерством культуры Республики Алтай.

5. Приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника истории и культуры).

6. Информирование об обнаруженном объекте Министерство культуры Республики Алтай.

7. Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

8. Согласование с Министерством культуры Республики Алтай решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков в аренду, в границах которых находятся объекты археологического наследия и решений об изменении правового режима данных земельных участков.

2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения  или исключаются из их границ

Таблица 4

| номер земельного участка или кадастрового квартала | Площадь участка, га | Категория земель | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| с. Горбуново |
| 04:08:050303 (часть) | 17,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | - |
| 04:08:050101:140 | 0,6 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:050303:297 | 47,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:050303:300 | 6,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| Итого: | 71,1 |  |  |  |  |
| пос. Октябрьское |
| 04:08:050303:258 | 1,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 04:08:050303:301 | 0,4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 04:08:050303: 281 | 38,6 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 04:08:050303: 292 | 4,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 04:08:050303 (часть) |  |  |  |  |  |
| Итого: | 75,5 |  |  |  |  |
| пос. Теректа |
| 04:08:000000:332(10) многоконтурный требует раздела | 10,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:070804:242 | 24,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:070806:127 | 8,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:070701:273 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:070804 (часть контура) | 13,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:070804:259 | 1,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| Итого | 58,6 |  |  |  |  |

# 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 5

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения Горбуновского СП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка градостроительной документации |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | с. Горбуново | га | разработка проектной документации | 2017-2022 гг |
| 1.2 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | пос. Октябрьское | - | разработка проектной документации | 2017-2032 гг |
| 1.3 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | пос. Теректа | га | разработка проектной документации | 2017-2032 гг |
| 2 Социальная сфера |
| с. Горбуново |
| 2.1 | Детский сад на 20 мест | общественный центр села | Увеличение до 30 мест | Реконструкция | 2017-2022гг |
| 2.2 | Средняя школа на 120 мест | общественный центр села | 120 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.3 | Дом детского творчества | общественный центр села | 30 мест | Строительство | 2017-2032гг |
| 2.4 | СДК | общественный центр села | 30 мест | Реконструкция | 2017-2022гг |
| 2.5 | ФАП | общественный центр села | 1 объект | Реконструкция | 2017-2032 гг |
| 2.6 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села | 1,0 га | Разработка проектной документации, Строительство | 2017-2032гг |
| пос. Октябрьское |
| 2.7 | Общеобразовательная школа | общественный центр села | 80 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.8 | Детский сад на 20 мест | общественный центр села | Увеличение до 40 мест | Реконструкция | 2017-2022гг |
| 2.9 | СДК | общественный центр села | 40 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.10 | ФАП, аптека | район планируемого подцентра | 32 кв м | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 2. 11 | Стадион |  |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.12 | Детский сад на 20 мест | общественный центр села | 20 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2022гг |
| пос. Теректа |
| 2.13 | Детский сад на 32 места | общественный центр села | 32 места | Реконструкция | 2017-2022гг |
| 2.14 | Общеобразовательная школа | общественный центр села | 64 места | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.15 | СДК | общественный центр села | 100 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.16 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села | 1 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 2.17 | ФАП, аптека | общественный центр села | 52 кв. м | Разработка проектной документации, Реконструкция | 2017-2032 гг |
| 2.18 | Дом детского творчества | общественный центр села | 30 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.19 | Детский сад на 32 места | общественный центр села | 32 места | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 3 Жилая сфера |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | с. Горбуново | 103 участка | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | - участков |  | расчетный срок |
| 3.2 | пос. Октябрьское | пос. Октябрьское | 200 участкок | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | 45 участков |  | расчетный срок |
| 3.3 | Индивидуальные жилые дома | с. Теректа | 134 участка | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | 164 участка |  | расчетный срок |
| 4 Производственная сфера |
| 4.1 | Объекты сельскохозяйственного производства СПК «Абайский» | с. Горбуново | 2,7 га | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 4.2 | Объекты сельскохозяйственного производства СПК «Коксинский»: | пос. Октябрьское | 6,5 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 4.3 | Объекты сельскохозяйственного производства ЗАО «Терек» | пос. Теректа | 5,3 га | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 5 Зона рекреационного назначения |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и зон тихого отдыха | Все населенные пункты сельского поселения | 4 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6 Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Горбуново | 17,2 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 4,0 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | пос. Октябрьское | 15,0 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 3,5 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.3 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | пос. Теректа | 4,5 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 7,9 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7 Инженерная инфраструктура |
| 7.1 | Водопроводные сети | с. Горбуново | 13,3 км | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
| 7.2 | Водопроводные сети | пос. Октябрьское | 8,3км | Реконструкция | 2017-2032 гг |
|  |  |  |  | Разработка проектной документации, строительство |  |
| 7.3 | Водопроводные сети | пос. Теректа | 14,9 км | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
| 7.7 | Резервуары чистой воды | с. Горбуново | 2 шт. по 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.8 | Скважина | с. Горбуново | 1 шт (6,6 м3 / час) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.9 | Резервуары чистой воды | пос. Октябрьское | 2 шт 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.10 | Скважина | пос. Октябрьское | 1 шт (6,1 м3 / час) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.11 | Резервуары чистой воды | пос. Теректа | 2 шт 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.12 | Скважина | пос. Теректа | 1 шт (9,3 м3 / час) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.21 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | пос. Октябрьское | 3 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.22 | Линии электропередач 10 кВ | пос. Октябрьское | 3,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.23 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | пос. Теректа | 5 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.24 | Линии электропередач 10 кВ | пос. Теректа | 2,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.Санитарная очистка территории |
| 8.1 | Полигон ТКО | с. Горбуново | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.2 | Полигон ТКО | пос. Октябрьское | 1 шт. | Рекультивация реконструкция | 2017-2032 гг |
| 8.3 | Полигон ТКО | пос. Теректа (1,2 га) | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.6 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | с. Горбуново | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.7 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | пос. Октябрьское | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.8 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | пос. Теректа | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |

# 4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 6

Параметры функциональных зон Горбуновского СП  Усть-Коксинского района РА

| Функциональные зоны и их параметры | Наименование объектов, планируемых для размещения | Местоположение объекта | Параметры объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилая зона (465,3 га) | Застройка усадебного типа | Жилые дома усадебного типа | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, |  | Местного значения сельского поселения |
| Общественно-деловая зона (15,5 га) | Учреждения образования | Детский сад | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | 3 объекта | Местного значения муниципального района |
|  |  | Школа | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | 3 объекта |  |
|  | Учреждения культуры | СДК | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | 3 объекта | Местного значения муниципального района |
|  | Учреждения здравоохранения | ФАП, аптеки | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | 3 объекта | Местного значения муниципального района |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | Плоскостные спортивные сооружения | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | 3 га | Местного значения сельского поселения |
|  | Предприятия торговли и общественного питания | Магазин смешанных товаров | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | кв м | Местного значения сельского поселения |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (113,8 га) | Зона внешнего транспорта (га) | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | 61,3 га | Регионального значения |
|  | Зона улично-дорожной сети (га ) | Улично-дорожная сеть | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | 50,1 га | Местного значения сельского поселения |
|  | Сооружения и объекты инженерной и автотранспортной инфраструктуры (га) | Объекты транспортной инфраструктуры 2,2 га | с. Горбуново, пос. Теректа, | 2,4 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Объекты связи 0,1га | пос. Теректа, |  | Местного значения муниципального района |
|  |  | Объекты водоснабжения 0,1 га |  |  |  |
| Зона рекреационного назначения (0,9 га) | Озеленение общего пользования | Детская площадка | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | 0,9 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Озеленение общего пользования | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | га |  |
| Зона специального назначения (11,1 га в ) |  | Скотомогильник с захоронением в ямы | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | 0,2 га | Местного значения муниципального района |
|  |  | Кладбище | с. Горбуново, пос. Октябрьское, пос. Теректа, | 1,7 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Полигон ТКО | с. Горбуново, пос. Октябрьское, посс. Теректа, | 9,2 | Местного значения муниципального района |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения (24,5 га, в том числе в границе н.п. 10,2 га ) |  | Объекты сельскохозяйственного производства СПК «Абайский» | Горбуновского СП | 4,6 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Объекты сельскохозяйственного производства СПК «Коксинский»: |  | 11,6 га |  |
|  |  | Объекты сельскохозяйственного производства ЗАО «Терек» |  | 8,3 га | Местного значения сельского поселения |
| Зона сельскохозяйственного использования ( 20745,6 га , в т.ч. 85,7 га в границе н.п.) | Зона сельскохозяйствен ных угодий и прочих земель (20670,8га за границей н.п.) 74,8 га в границах н.п. | - | В границах Горбуновского СП | - | - |
| Зона защитных лесов 15511,0 га ) | - | - | В границах Горбуновского СП | - | - |
| Зона акваторий (53,0 га) |  |  | В границах Горбуновского СП |  |  |

# 5. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели генерального плана Горбуновского СП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь Горбуновского сельского поселения Усть-Коксинского района | га | 38307,0 | 36943,0 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 13447,3 | 21966,9 |
|  |  | % | 32,7 | 31,6 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 415,1 | 631,2 |
|  |  | % | 1,2 | 1,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | С. Горбуново | га | 139,6 | 213,3 |
|  |  | % |  |  |
|  | Пос. Октябрьское | га | 100,8 | 184,6 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Теректа | га | 174,7 | 233,3 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 125,1 | 138,4 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 15224,0 | 15511,0 |
|  |  | % | 41,2 | 42,0 |
| 1.4 | Земли запаса | га | 9036,0 | - |
|  |  | % | 24,5 |  |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 53,0 | 53,0 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 6,5 | 6,5 |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| I | Общая площадь территории в границе населенных пунктов | га | 415,1 | 631,2 |
|  | Функциональные зоны |  |  |  |
|  | - жилой застройки | га | 257,6 | 465,3 |
|  | - общественно-деловой застройки | га | 9,3 | 15,5 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 39,9 | 53,4 |
|  | - рекреационного назначения | га | 0,6 | 0,9 |
|  | - сельскохозяйственного использования | га | 86,4 | 74,8 |
|  | - территория объектов сельскохозяйственного производства | га | 10,2 | 10,2 |
|  | - специального назначения | га | 11,1 | 11,1 |
| 2 |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1001 | 1220 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 22 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 2,4 | 2,2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 60 | 100 |
|  | канализацией | % от общего жилищного фонда | - | 50 |
|  | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 7 | 7 |
|  | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 90 |
|  | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км |  |  |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Производительность водозаборных сооружений с. Горбуново | куб. м/в сутки |  | 129,1 |
| 5.1.2 | Производительность водозаборных сооружений пос. Октябрьское | куб. м/в сутки |  | 126,0 |
| 5.1.3 | Производительность водозаборных сооружений пос. Теректа | куб. м/в сутки |  | 194,0 |
| 5.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 50 | 50 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 36,5 |
| 6.1. | Скотомогильники | единиц | 3 | 3 |
| 6.2 | Полигон ТКО | единиц | 4 | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 5 | 5 |
|  |  | га | 1,7 | 1,7 |